Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями (размеров, массовой доли, массы), задаётся на геометрические размеры деталей, механические, физические и химические свойства. Назначается (выбирается) исходя из технологической точности или требований к изделию (продукту). Любое значение параметра, оказывающееся в заданном интервале, является допустимым.

Максимальная  мощность(Pmax)- произведение максимального тока и максимального напряжения приложенного к устройству не вызывающее теплового разрушения прибора.

Макетно-Отладочная плата-устройство для построения и отладки систем на базе микроконтроллера с возможностью быстрого макетирования.

Номинальная мощность(Pnom)- это максимально допустимая мощность, которую элемент может рассеивать в течение гарантированного срока службы при нормальных условиях. Как правило, этот параметр указывается для резисторов, так как именно они предназначены для поглощения электрической энергии.

Надёжность - это свойство элемента выполнять все заданные функции в течение требуемого времени при определенных условиях эксплуатации, и сохранение основных параметров в пределах заданных допусков. Надёжность характеризуется:

- Гарантийным сроком службы.

- Интенсивностью отказов λ(t), то есть отношением количества элементов n, отказавших в течение времени Δt, к произведению количества элементов n, работоспособных к началу промежутка, на длительность этого промежутка Δt. Для уменьшения интенсивности отказов можно использовать облегченный режим работы элементов.

- Вероятностью безотказной работы.

Температурная стабильность –способность сохранять электрические параметры при изменении температуры

Температурный Коэффициент электрического  Сопротивления (ТКС)- величина, равная относительному изменению электрического сопротивления участка электрической цепи или удельного сопротивления вещества при изменении температуры на единицу. Температурный коэффициент сопротивления характеризует зависимость электрического сопротивления от температуры и измеряется в кельвинах в минус первой степени (K−1).Также часто применяется термин «температурный коэффициент проводимости». Он равен коэффициенту сопротивления в минус первой степени. Для большинства металлов температурный коэффициент сопротивления положителен. Для полупроводников без примесей он отрицателен (сопротивление с ростом температуры падает), Качественно такой же характер имеет температурная зависимость сопротивления твёрдых и неполярных жидких диэлектриков. Существуют сплавы (константан, манганин), имеющие очень малый температурный коэффициент сопротивления, то есть их сопротивление очень слабо зависит от температуры. Эти сплавы применяются в электроизмерительной аппаратуре.Сопротивление металлических и проволочных резисторов немного зависит от температуры. При этом зависимость от температуры практически линейная , так как коэффициенты 2 и 4 порядка достаточно малы и при обычных измерениях ими можно пренебречь. Коэффициент называют температурным коэффициентом сопротивления. Такая зависимость сопротивления от температуры позволяет использовать резисторы в качестве термометров. Сопротивление полупроводниковых резисторов может зависеть от температуры сильнее, возможно, даже экспоненциально по закону Аррениуса, однако в практическом диапазоне температур и эту экспоненциальную зависимость можно заменить линейной

Стабильность параметров —  способность электроэлемента сохранять свои свойства при воздействии внешних факторов, таких как температурные, механические воздействия (вибрация, удары), нестандартные климатические условия (повышенная температура, влажность или давление окружающей среды) и др.

Уровень собственных шумов -Даже идеальный резистор при температуре выше абсолютного нуля является источником шума. При частоте, существенно меньшей чем (где — постоянная Больцмана, — абсолютная температура резистора в градусах Кельвина, — постоянная Планка) спектр теплового шума равномерный («белый шум»), спектральная плотность шума (преобразование Фурье от коррелятора напряжений шума) , где . Видно, что чем больше сопротивление, тем больше эффективное напряжение шума, также, эффективное напряжение шума пропорционально корню из температуры. Даже при абсолютном нуле температур у резисторов, будет иметься шум. Уровень шума реальных резисторов выше. В шуме реальных резисторов также всегда присутствует компонента, интенсивность которой пропорциональна обратной частоте, то есть 1/f шум или «розовый шум». Этот шум возникает из-за множества причин, одна из главных перезарядка ионов примесей, на которых локализованы электроны.

Электрическая нагрузка-  электрическая цепь как потребитель электроэнергии.

Характеризуется по следующим параметрам - Максимальная потребляемая мощность ,полное электрическое сопротивление нагрузки, температурная стабильность электрической нагрузки.

Электрический элемент(электроэлемент) -  конструктивно-завершённое, изготовленное в промышленных условиях изделие, способное выполнять свои функции в составе электрических цепей.